ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНКУБАТОРА.

Прежде чем начать изготовление инкубатора, нужно решить, сколько яиц будет в нем инкубироваться одновременно.  Инкубатор на 50 яиц имеет один лоток. В инкубатор с несколькими лотками нужен вентилятор. 							Корпус инкубатора Стенки инкубатора должны быть хорошо утеплены. В качестве утеплителя можно использовать, например, поролон, войлок, пенопласт. Инкубатор из фанеры или ДСП необходимо делать с двойными стенками, для лучшей теплоизоляции. В качестве готового корпуса инкубатора можно использовать старый холодильник, картонные упаковочные ящики, пчелиные ульи. Площадь основания инкубатора выбирают исходя из площади, занимаемой яйцами. Между краями лотка и стенками инкубатора необходимо сделать зазор величиной 5 - 10 см, для лучшей циркуляции воздуха. При изготовлении инкубатора на 50 яиц в днище ящика делают 6 вентиляционных отверстий диаметром 1 см, так чтобы они не закрывались противнем с водой, который помещается на дно инкубатора, для создания оптимальной влажности воздуха в инкубаторе. Между днищем инкубатора и поверхностью, на которой он стоит, необходимо оставить воздушный зазор величиной 3 - 5 см для свободного доступа воздуха к вентиляционным отверстиям. Углекислый газ, образующийся в процессе инкубации, скапливается внизу и выходит через вентиляционные отверстия. Если будет нарушен отвод углекислого газа из инкубатора, зародыши задохнутся от недостатка кислорода. В потолке инкубатора делают смотровое окно размером 100x100 мм, которое прикрывают стеклом. В процессе инкубации стекло отодвигают, обеспечивая зазор шириной 1 - 1,5 см для вентиляции. В одной из стенок инкубатора делают дверцу для смены воды в лотке и переворачивании яиц.							Лоток для яиц   Яйца укладывают в лоток, выполненный из дерева в виде прямоугольной рамки, на которую натягивается сетка с размерами ячейки от 5x5 мм до 1х1 мм. Если сетка провисает, под ней можно прибить две-три рейки. Можно  изготовить самостоятельно металлическую или деревянную решетку. Лоток огораживают бортиками высотой 7-8 см и устанавливают на ножки на высоте не менее 10 см, или делают лоток выдвижным, наподобие ящика письменного стола. Если яйца переворачивать по одному, то, чтобы не забыть, какие уже перевернуты, а какие - нет, одну сторону скорлупы помечают крестиком.									Система подогрева Правильное расположение нагревательных элементов в инкубаторе крайне важно для увеличения процента вывода цыплят. Наиболее равномерное распределение температуры по площади лотка получается при подогреве сверху. В этом случае максимальна и теплоотдача, поскольку теплый воздух не успевает перемешаться с поступающим через вентиляционные отверстия холодным воздухом. Расстояние от нагревательных элементов до яиц зависит от типа нагревателей. Если в качестве нагревателей использовать электрические лампы накаливания, минимальное расстояние от ламп до лотка должно быть не менее 25 см. Если же нагревателем является спираль из нихромовой проволоки, залитая гипсом, то такой нагреватель можно расположить на расстоянии 10 см от лотка. Для инкубатора на 50 яиц суммарная мощность нагревателя должна составлять 80 Ватт. При этом лампочки накаливания желательно выбирать наименьшей мощности, тогда инкубатор будет обогреваться более равномерно. Например, для инкубатора на 50 яиц предпочтительнее использовать 3 лампочки по 25 Вт, чем две - по 40 Вт. Для повышения надежности ламп их можно соединить последовательно. Тогда напряжение на каждой из ламп будет в 2 раза ниже сетевого, соответственно, и мощность ламп окажется в два раза ниже их паспортной мощности. Поэтому при параллельно - последовательном соединении количество ламп удваивается. Электрические лампы накаливания являются хорошим нагревательным элементом для домашнего инкубатора, поскольку не только позволяют точно поддерживать температуру, но и являются электробезопасными обогревателями.		Контроль температуры  Для поддержания постоянной температуры в инкубаторе применяется электронный терморегулятор. Он избавляет от необходимости вручную регулировать температуру. Поэтому во время инкубации исключается как перегрев, так и переохлаждение яиц, что позволяет получать очень высокий процент выхода молодняка. Терморегулятор крепится снаружи инкубатора. Датчик терморегулятора помещен в инкубатор. Режим работы терморегулятора - круглосуточный.					Контроль влажности Влажность контролируют при помощи психрометра. Психрометр легко изготовить самостоятельно из двух одинаковых термометров. Их закрепляют на одной дощечке. Носик одного термометра обматывают 2-3 слоями чистого медицинского бинта, второй конец которого помещают во флакон с дистиллированной водой. Другой термометр остается сухим. По разности температур между показаниями сухого и влажного термометра определяют влажность воздуха в инкубаторе.

| Температура сухого термометра | Температура влажного термометра |
| --- | --- |
| 37 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 37,5 | 38 | 42 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| 38 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 64 | 86 |
| 38,5 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | 61 | 66 |
| 39 | 33 | 37 | 41 | 46 | 52 | 57 | 61 | 66 |

Режимы инкубации Перед инкубацией необходимо в течение 2 суток испытать на надежность систему термостатирования Временное охлаждение не так опасно, как кратковременный перегрев: 10 минутное пребывание инкубируемых яиц при температуре 41 градус Цельсия ведет к гибели зародыша. В промышленных инкубаторах яйца переворачивают каждые 2-3 часа, но вполне достаточно и 3-4 переворотов в сутки. Этот прием увеличивает выход цыплят. Не стоит ради экономии места в инкубаторе укладывать яйца вертикально! Их необходимо размещать только горизонтально.		Отбраковка яиц Большое значение имеет своевременный сбор и правильное хранение яиц. Яйца следует собирать из гнезд не реже 3 раз в день. Для увеличения выхода молодняка яйца не следует долго хранить. Лучше всего их сразу же помещать в инкубатор. Предварительно выбраковывают яйца неправильной формы, с поврежденной, шероховатой или тонкой скорлупой. При помощи овоскопа отбраковывают яйца с двумя желтками, с бледным желтком, слишком большой воздушной камерой (в норме она должна оставаться неподвижной на тупом конце яйца и иметь высоту 2-3 мм). Ни в коем случае нельзя мыть яйца перед инкубацией, поскольку при этом повреждается надскорлупная пленка, обладающая бактерицидными свойствами. Не пригодны для инкубации и яйца, размер которых превышает среднюю для данной породы норму. Контроль над процессом инкубации проводят на 5-й и 19-й день с момента загрузки инкубатора. Используют тот же самый овоскоп. На 5-й день при нормальном развитии зародыша просматривается кровеносная система и темное пятно зародыша, на 19-й день видно как зародыш перемещается внутри яйца. Во время инкубации яйца периодически охлаждают до 30 градусов: с 6 по 12 день - раз в сутки в течение 5-10 мин., с 13 по 19 день - раз в сутки в течение 20-30 мин. Восстанавливают температуру в инкубаторе до исходного значения за 30 мин.  Яйца водоплавающих птиц дополнительно опрыскивают водой с двух сторон из пульверизатора.

Режимы инкубации

| Вид | Дни инку-бации | Темпера-тура сухого/ влажного термометра | Поворот | Охлаждение до 30о С(мин) | Дни опрыскивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куры | 1-5 | 38,5/29 | Через 3 часа | - | - |
|  | 6-12 | 38,5/29 | Через 3 часа | 5 мин | 1 раз в сутки |
|  | 13-19 | 38/28 | Через 3 часа | 20 мин | 1 раз в сутки |
|  | 20-21 | 37,5/32 | Прекратить | 30 | 1 раз в сутки |
| Индейка | 1-6 | 37,5/30 | Через 3 часа | - | - |
|  | 6-12 | 37,5/29 | Через 3 часа | 5 | 1 раз в сутки |
|  | 13-26 | 37,5/29 | Через 3 часа | 20 | 1 раз в сутки |
|  | 26-28 | 38,5/35 | Прекратить | - | - |
| Утки | 1-12 | 37/29 | Через 3 часа | - | - |
|  | 13-24 | 37/27,5 | Через 3 часа | - | 2-3 раза в сутки |
|  | 25-28 | 37/33 | Прекратить | - | Прекратить |
| Утки мускусные (Индоутки) | 1-16 | 37,5/30 | Через 3 часа | - | - |
|  | 17-29 | 37,5/30 | Через 3 часа | - | 2-3 раза в сутки |
|  | 30-31 | 38,5/35 | Прекратить | - | Прекратить |
| Гуси | 1-14 | 37,5/29 | Через 3 часа | - | - |
|  | 15-27 | 37,5/29 | Через 3 часа | - | 2-3 раза в сутки |
|  | 28-29 | 38,5/32 | Прекратить | - | прекратить |

Первые сутки после вывода В первые сутки после вывода молодняк помещают в чистую картонную коробку, на дно которой укладывают чистую газету. Наилучшая температура воздуха 32 градуса. Нельзя использовать подстилку из ткани, поскольку цыплята могут ее поклевать и погибнуть. Сверху коробку накрывают чистой марлей. На первых порах цыплят кормят сваренным вкрутую и мелко порубленным яйцом на чистом листе бумаги, из расчета примерно половина яйца на одного цыпленка в сутки. Дают чистую отстоянную питьевую воду. С третьего дня кормить можно разваренным пшеном, распаренной мелкодробленой кукурузой, творогом, растертым с вареным картофелем, растертыми и размоченными сухарями.