ПАСПОРТ.

Блок электрокопчения бытовой.

Комплектность.

блок электрокопчения		1 шт.

паспорт				1 шт.

Основные технические характеристики.

Напряжение питания		~220В  50Гц

Потребляемая мощность		4 Вт

Выходное напряжение		25 000В

Время копчения продукта	20-80 мин в зависимости от продукта

Непрерывная работа блока	до 12 часов

Максимальный объем продукта	до 25 кг

Назначение прибора. Устройство предназначено для быстрого холодного или горячего копчения пищевых продуктов (мяса, сала, рыбы, сыра).

Принцип действия. Копчение осуществляется за счет подведения к продукту копчения электростатического поля высокого положительного потенциала, которое притягивает к себе взвешенные частицы дыма. Статическое поле распределяется равномерно, что способствует равномерному глубокому копчению. В отличие от обычного копчения, при котором диффузия (то есть проникновение взвешенных частиц дыма в продукт) происходит медленно (от 8 до 24-х часов) и характеризуется поверхностной обработкой продукта, копчение с помощью электростатического поля происходит значительно быстрее и за счет более глубокой диффузии улучшаются вкусовые качества продукта.

Структурная схема коптильной камеры с блоком электрокопчения.

Техника безопасности. Берегите прибор от попадания внутрь корпуса влаги. Не прикасайтесь к блоку, высоковольтному проводу и продукту при включенном блоке электрокопчения.

Произведено:

www.AironV.narod.ru

Россия, г. Воронеж