Паспорт

электронный стартер

Данный стартер позволяет включать новые и сгоревшие лампы дневного освещения (с отгоревшими либо оборванными спиралями) в том числе и кварцевые. Схема включения стартера приведена ниже.

Установленный по схеме стартер не требует наладки.

Порядок эксплуатации. Переведите настенный выключатель в положение «включено». Нажмите кнопку Кн. Лампа загорится и будет мерцать, затем через 3-5 секунд разогреется, вспыхнет и будет гореть уже ярко, но с мерцанием. Отпустите кнопку. Если лампа погасла, повторите те же действия, только держите кнопку нажатой дольше (10-20 секунд).

Во избежание порчи стартера не рекомендуется:

● включение стартера без пускового конденсатора С

● при включенном стартере «перещелкивать» настенным выключателем

Технические параметры:

Напряжение питания ~220В  50Гц

Примечание: лампы, потерявшие вакуум или с выработанным газом, которые не включаются электронным стартером, подлежат утилизации. Вместо кнопки можно использовать стандартный выключатель (220В 10А), например, ПТ24.

Возможные неисправности:

Лампа не светится:

| причина | действия |
| --- | --- |
| Неправильно собрана схема Напряжение в сети ниже 200В В лампе потерян вакуум либо выработан газ | Проверьте соответствие схеме Измерьте напряжение в сети Заменить лампу |

12.02.2001

Принципиальная схема электронного стартера.

Диоды: Д226

Конденсаторы: МБМ 0,1МкФ х 400В

Радиодетали широко распространены. Применялись, например, в телевизоре  «Рекорд-312». Частота работы стартера 50 Гц.